EECS140 Device Parameters & SPICE models

Fall 2005

DC parameters

| Parameter | Units | NMOS | PMOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Min. channel length L | m | 0.5 |
| Min. channel width W | m | 1 |
| Threshold voltage Vt | V | 0.5 | -0.5 |
| Min magnitude of Vdsat | V | 0.1 |
| Kp =  Cox | A/V2 | 200 | 100 |
| Channel length modulation (L) | 1/V | 0.1*(1m/L) |
| Body effect  | V1/2 | 0.5 |
| Surface potential, 2f | V | 0.6 |
| Gate oxide capacitance Cox | fF/m2 | 5 |
| S/D overlap capacitance C’ol | fF/m | 0.5 |
| Source/Drain area AS, AD |  | W*1um |
| Zero-bias junction capacitance Csb0, Cdb0 | fF/m2 | 1 |
| Built-in junction potential 0 | V | 0.5 |

Intrinsic capacitance in active region: Cgs = 2/3 WL Cox

Extrinsic capacitances:

Col = W C’ol

Csb0 = AS Csb0 / (1+Vsb/0)1/2

Cdb0 = AS Cdb0 / (1+Vdb/0)1/2